## Slide 1: Matlab을 이용한 digital filter의 구현
신호처리연구실(성원용 교수님 연구실)
이루카스

## Slide 2: 들어가기 전에: sampling

## Slide 3: Matlab에서 wav파일을 읽어오기.
audioread
  [y,Fs] = audioread(‘hello.wav’);
  Fs는 sampling frequency. y는 sample된 점의 개수.
sound(y,Fs)
  Wav파일을 재생시켜 준다.

## Slide 4: Matlab에서 wav파일을 plot해보기.(1)
plot(y)
  이 때 x좌표의 단위는 sample.

## Slide 5: Matlab에서 time-domain에서 plot
linespace
  Linespace(a,b,c): a부터 c까지를 b단위로 쪼갠다
  t = linspace(0, length(y)*(1/Fs), length(y));

## Slide 6: Wav파일을 잘라보기.
Samples 지정
  samples= [1,(원하는 시간)*Fs];
  T=1/Fs 이므로 (원하는 시간)*Fs=(원하는 시간)/T 가 됨.
  즉, 원하는 시간 만큼의 sample 수가 samples에 담김.
  [y,Fs] = audioread('hello.wav',samples); 로 samples 수 만큼 인식 가능

## Slide 7: Matlab에서 audio signal을 만들어보기(1)

## Slide 8: Matlab에서 audio signal을 만들어보기(2)

## Slide 9: 과제(1)
1) “솔솔라라솔솔미”를 matlab으로 생성해보고 재생해보기.
2) hello.wav 파일을 “1초까지만” matlab에서 재생되도록 만들어본다.
또, 이를 time-domain에서 plot해본다.

## Slide 10: Filter
다양한 주파수 성분으로 신호의 특정한 주파수 성분을 선택적으로 취하는 도구
간단한 digiter filter
FIR filter

## Slide 11: 참고: 이산 시스템 입출력 표현

## Slide 12: Butterworth filter & ideal filter

## Slide 13: 가장 쉬운 방법: filter & butter
filter
  #유리전달함수:
butter
  n=n차 , Wn= 차단주파수(normalize필요!), ftype=“low”, “high”

## Slide 14: Low pass filter 구현 예

## Slide 15: fdatool을 이용한 filter 설계(1)
fdatool
  Repose_type
  Filter_order
  Filter 종류
  Cut-off frequency
  등을 자유롭게 지정
  가능하다.

## Slide 16: fdatool을 이용한 filter 설계(2)
File –export를 통해
설계한 필터 이용 가능
이 경우 작업 공간에
Num이라는 이름의
filter가 생기게 됨.
filter 함수를 이용하여
설계한 Num을 사용 가능.

## Slide 17: 과제(2)
High pass filter를 구현해보자. 차단 주파수를 바꿔 가면서 소리나 파형이 어떻게 바뀌는지도 확인해보자.
다음과 같은 예제 신호가 있다.
  X= 3*sin(2*pi*10*t)+2*cos(2*pi*40*t)
  이 신호를 각각 low pass filter, high pass filter 를 통과시켜보고
  이때 시간 축에서의 파형이 어떻게 달라지는지 plot해보자.